## Slide 1: Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou

## Slide 2: Schéma zapojenia:
I = I1= I2 U = U1+ U2 U1:U2 = R1:R2 R = R1+ R2
U2
R2
R1
U
I
U1

## Slide 3: Zapojenie spotrebičov za sebou :
I = I1= I2
Pri zapojení za sebou je veľkosť I vo všetkých miestach rovnaká.
U = U1+ U2
Pri zapojení za sebou sa U zdroja rozdelí na jednotlivé U spotrebičov.
U1:U2 = R1:R2
Pri zapojení za sebou sa U spotrebičov rozdelí v rovnakom pomere ako je pomer odporov spotrebičov
R = R1+ R2
Pri zapojení za sebou sa výsledný R rovná súčtu odporov jednotlivých spotrebičov

## Slide 4: Príklad
                Dva spotrebiče sú zapojené za sebou. Odpor prvého je 40Ω a odpor druhého je 160 Ω. Napätie zdroja je 24 V. Vypočítaj prúd v obvode, prúd prechádzajúci spotrebičmi, napätie na spotrebičoch a výsledný odpor spotrebičov.
R1= 40 Ω
R2= 160 Ω
U= 24 V
I = ?
I1= ?
I2= ?
U1= ?
U2= ?
R =?
U2
R2
R1
U
I
U1
R = R1+ R2
R = 40Ω + 160 Ω
R = 200 Ω
I = 0,12 A
I = I1= I2
I1= 0,12 A
I2= 0,12 A
U1:U2 = R1:R2
R1:R2 = 40: 160 = 1:4
U1:U2 = 1:4
U1 = 24 V : 5 = 4,8 V
U2 = 4,8 V · 4 = 19,2 V
Alebo: U1 = I1· R1
U1 =0,12 A · 40 Ω
U1 = 4,8 V
U2 = U - U1
U2 = 24 V – 4,8 V
U2 = 19,2 V
Výsledný odpor je 200Ω, spotrebičmi aj obvodom prechádza el.prúd 0,12A, na prvom spotrebiči je napätie 4,8V a na druhom 19,2V.

## Slide 5
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !